## Slide 1: 画图程序
章文杰

## Slide 2: 目录
背景介绍
目前流程
实现目标

## Slide 3: 背景

## Slide 4: 电子束曝光 （Electron-beam lithography）
甩胶
曝光
显影
镀膜
去胶

## Slide 5: 样品 - 画图
样品尺寸在亚微米到百微米
样品所在的衬底上有预制的Mark坐标
利用光学照片确定样品相对于预制Mark的位置
在画图软件中绘制需要曝光的电极图案

## Slide 6: 流程

## Slide 7: 1、 拍摄50倍光学照片
数字坐标
样品
数字坐标
须避开
mark
包含完整样品和至少两个mark

## Slide 8: 2、 10~20倍光学照片（可选）
包含所有要避开的东西

## Slide 9: 3、 打开CAD坐标模板
全貌
局部
与实际样品mark相同尺寸
小mark中心间距200μm

## Slide 10: 4、 导入图片
注意图片叠放次序

## Slide 11: 5、 校准图片
通过旋转-缩放-平移，使照片中的mark与CAD模板对齐

## Slide 12: 6、 小结构图案
将由多个多边形构成的小结构电极模板复制到图层0，旋转平移至样品的合适位置上

## Slide 13: 7、 外围结构图案
在图层1画出外围大结构电极，注意避开可能短路的东西

## Slide 14: 最终结果
注：样品形状经过了二次加工

## Slide 15: 8、 保存为dxf文件
DXF文件本质上就是保存了多边形的顶点坐标

## Slide 16: 目标功能

## Slide 17: 功能
图像识别（样品&mark），完成校准图片
通过预设模板和人工输入参数，画出电极图案
（可选）允许人工介入调整电极局部多边形顶点

## Slide 18: 程序界面
back
next
Settings
实时反映画出的图案